ИДП-06 индикатор дефектов подшипников электрических машин

Портативный индикатор дефектов подшипников электрических машин ИДП-06 осуществляет контроль вибраций электрических и других роторных машин, состояния их подшипников качения.

ИДП-06 позволяет оценить:

- интенсивность вибрации машины;
- износ дорожек и тел качения подшипника;
- качество смазки и установки подшипника;
- нагрев подшипника.

ИДП-06 может использоваться на предприятиях, применяющих в своей деятельности электрические и иные роторные машины мощностью до 400 кВт с частотой вращения от 300 до 6 000 об/мин.

Принцип работы индикатора:

- Оценка интенсивности вибрации машины осуществляется посредством сравнения среднего квадратического значения виброскорости подшипниковой опоры в контролируемой полосе частот с пороговыми значениями. Превышение соответствующего порогового значения фиксируется индикатором.

- Оценка износа дорожек и тел качения, качества смазки и установки подшипника осуществляется посредством сравнивания средних квадратических значений  виброускорения подшипниковой опоры с пороговыми значениями в двух наиболее информативных диапазонах частот. Превышение соответствующего порогового значения фиксируется индикатором.

- Оценка нагрева подшипника осуществляется посредством сравнивания температуры подшипника с пороговыми значениями и установки факта превышения соответствующего порогового значения. Контроль температуры осуществляется бесконтактным способом посредством инфракрасного датчика.

Технические характеристики

| Контролируемые параметры: |
| --- |
| - при оценке интенсивности вибрации машины | виброскорость (среднее квадратическое значение) |
| - при оценках износа дорожек и тел качения, качества смазки и установки подшипника | виброускорение (среднее квадратическое значение) |
| - при оценке нагрева подшипника | температура |
| Контролируемый динамический диапазон: |
| - при оценке интенсивности вибрации машины, мм/с | 0,4-112 |
| - при оценке износа дорожек и тел качения подшипника, дБ | 84-124 |
| - при оценке качества смазки и установки подшипника, дБ | 97-137 |
| Контролируемый диапазон частот, Гц: |  |
| - при оценке интенсивности вибрации машины | 5-1000 |
| - при оценке износа дорожек и тел качения подшипника | 500-1200 |
| - при оценке качества смазки и установки подшипника | 6500-8500 |
| Контролируемый диапазон температур, °C | -10…+120 |
| Индикация | светодиодная и светодиодная цифровая трёхразрядная |
| Питание | автономное или от внешнего блока питания |
| Напряжение питания, В | 5 (-1,0+0,6) |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 1 |
| Габаритные размеры, мм | 205х80х50 |
| Масса, кг | не более 0,96(±0,04) |