1,0ЭВ-1,4-4-3270-Т4 электровентилятор переменного тока

Вентилятор электронных машин 1,0ЭВ-1,4-4-3270-Т4 предназначен для работы в аппаратуре специального назначения.

Техническими условиями устанавливаются единые требования на двигатели, изготавливаемые для комплектования объектов специальной техникой как для внутрироссийских, так и для экспортных поставок.

Электровентиляторы представляют собой приводной трехфазный асинхронный двигатель, на роторе которого напрессована крыльчатка, являющаяся внешним колесом вентилятора. Вентиляторы относятся к классу лопаточных машин, предназначенных для перемешивания воздуха без его сжатия.

Условия эксплуатации 1,0ЭВ:

- Диапазон рабочих температур окружающей среды от – 60°C до +70°C;

- Относительная влажность воздуха 98% при температуре 35°C;

- Вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 1 до 2000 Гц с ускорением 15g;

- Выдерживают сильные механические воздействия;

- Выдерживают воздействие спец. факторов;

- Аэродинамическая схема: рабочее колесо + спрямляющий аппарат.

| J | J1 | J2 | L | L1 | L2 | Д | Д1 | W | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 5 | 5 | 42.5 | 110 | 113.5 | 100 | 125 | 45 | 90 |

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 220 В |
| Средний уровень звука | 55 дБа |
| Частота напряжения питания | 50 ± 2,5 Гц |
| Частота вращения | 2700 об/мин |
| Емкость при однофазном режиме | 1,5 ± 0,15 мкф |
| Масса | 0,85 кг |
| Минимальная наработка | 12000 час |
| Номинальная производительность | 280 м/ч3 |
| Полное давление | 6,4 кгс/м2 |

Габаритный чертеж: